## Slide 1
大工“赤甲红”队
针对海洋复杂环境作业难题，本团队打造了水下敏捷抓取机器人，专注于海流干扰、供电受限、负载运输等挑战。
机器人采用开放框架结构，配合 8 台大推力推进器，实现全向灵活运动，具备3节以上抗流能力。表面经防紫外线处理，搭配 316L 不锈钢紧固件与牺牲锌块，预留浮力和配重模块，加强抗腐蚀。内置大容量电芯，续航超 3 小时，摆脱外接供电束缚，适应全天候海洋作业。
内置自研水下相机，融合云台稳定算法，提供高清水下视觉感知能力。集成水深、水温、姿态等传感器，使用 RovLink 协议提供高可靠传输。
控制箱配备通用接口、低功耗高亮屏，即插即用、操作便捷。

## Slide 2
大连理工大学“OurEDA”队
机器人选取开放框架结构，耐压舱以压力容器和铝合金法兰组装而成，搭载六台水下推进器，提供4自由度运动能力，便于执行观测和作业。为完成精准作业，机器人还搭载不同作业组件以实现网箱清理、船底清理、缆绳切割、水下打捞、应急救援等任务。
为精准感知当前机器人所处环境和作业情况，机体配备水温、水深、舱温、姿态传感器。
选用电力线载波作为通信方案，基于 RovLink 协议满足工况下的高带宽实时图像和指令流传输。机器人控制系统采用前后端解耦设计，搭载自研图像处理模组和软件栈，实现高效感知、精准控制。

## Slide 3
该机器人结构上使用开放框架支撑，设计一体式存储仓，并基于连杆机构和大开合角翻转机械手来适配多种品类的海产品抓取。
搭载八台大功率推进器，支持全向运动，利用俯仰功能可快速整理舱内物品。配备了24V 32Ah 大容量三元锂快拆电池仓来保障续航。
电控系统模块化，使用中文 OSD 控制器，便于用户使用。搭载自研 1000 线水下 CCD 相机，笔筒式外观搭配大角度舵机云台，性能优良。
控制箱开箱即用、全中文屏显，提供绝对航向、相对偏航参考，IP66 防水设计适应船上颠簸环境。同时支持 ROS 格式上传传感器数据。
大工“叮咚鸡”队

## Slide 4
大连理工大学“哈基米”队
该型水下机器人以 ABS 工程塑料为框架，基于快拆组件完成机械臂、收集框、云台等功能附件的快速组合，具有坚固耐腐蚀的水下作业优势。内置大容量动力电芯，续航长达 3 小时，能够满足长时间海中作业需求。
机器人使用 Nvidia Jetson NX 计算卡为主控，提供水温、水深、姿态等多种传感器采集模块。结构上沿袭 8 推进器、2 自由度机械臂设计，主控部署可快速参数整定的定向、定深、自稳 PID 控制算法，能够在进行灵敏抓取作业的同时有效抵抗波浪和海底暗流影响。同时机器人搭载自研高清水下相机，基于自研多媒体软件栈提供 80ms 内低延迟图传。